# ELEKTROSTATIKA

(ELEKTRIČNI NABOJ)

Pitanja za ponavljanje (usmeno)

- Koje vrste naboja poznaješ? Kakav je naboj protona, elektrona, neutrona? Koliki je naboj atoma?

- Kako se tijelo elektrizira influencijom?

- Što su vodiči, a što izolatori?

- Što je polarizacija?

- Nabrojite i objasnite svojstva električnog naboja.

- Što znači kvantiziranost naboja? Koliko iznosi elementarni naboj?

- Što je elektroskop? (nacrtajte i objasnite princip rada)

- Kako glasi Coulombov zakon? (formula)

- Kako sila između dva točkasta naboja ovisi o udaljenosti? Kako ovisi o sredstvu u kojem se naboji nalaze?

- Što je to električno polje? (definirajte i napišite formulu) Koja je mjerna jedinica za električno polje?

- Kolika je sila na naboj u električnom polju? (formula) Kako se odnose orijentacije sile i jakosti električnog polja?

- Što su silnice električnog polja? Nacrtajte silnice oko pozitivnog, te negativnog naboja.

- Koje vrste električnog polja poznajete? Objasnite razliku između tih polja.

- Što je to električni potencijal? (definirajte i napišite formulu) Koja je mjerna jedinica za električni potencijal?

- Koliki je rad na naboj u električnom polju? (formula)

- Što je napon? Koja je mjerna jedinica za napon?

- Što je kondenzator? Čemu kondenzator služi?

- Što je to kapacitet kondenzatora (definirajte i napišite formulu) Koja je mjerna jedinica za kapacitet kondenzatora?

- Na koje sve načine možete spojiti tri kondenzatora? (nacrtajte sheme i objasnite)

- Kolika je energija pohranjena u kondenzatoru? (formule)

Zadaci (primjeri)

- Dvije kuglice jednakih masa m1 = m2 =2 g ovješene su o nit jednakih duljina l1 = l2 = 50 cm. Kada se kuglice nabiju jednakim količinama naboja, one se razmaknu tako da je kut između nitima 60o.

  - Kolika je Colombova sila na svaku od kuglica? RJ: FC = 0,011 N

  - Kolika je količina naboja na svakoj kuglici? RJ: Q = 7,82·10-7 C

- Dvije jednake kuglice s nabojima 8 nC i –2 nC stavimo u dodir i vratimo na početnu udaljenost. Koliki je omjer sila između kuglica prije i nakon dodira? RJ: F1 : F2 = -1,78

- Proton se počne gibati u smjeru silnica homogenog električnog polja i za 2 μs prijeđe put 20 m. Kolika je jakost električnog polja? Masa protona je 1,67·10-27 kg.              RJ: E = 1,04·105 N/C

- Vodljivu kuglu polumjera 5 cm spojimo tankim vodičem s drugom kuglom polumjera 50 cm. Ukupni naboj na kuglama je 50 nC. Kolika je količina naboja na svakoj kugli? RJ: Q1 = 45,5 nC; Q2 = 4,5 nC

- Kuglica mase 0,5 g nabijena  nabojem 4 μC počinje se gibati iz točke A u kojoj je potencijal 1 100 V prema točki B u kojoj je poencijal 100 V. kolika je brzina kuglice u točki B? RJ: v = 4 m/s

- Između dvije paralelnih, metalnih ploča priključenih na napon 24 kV lebdi kapljica ulja mase 2,2·10-13 kg. Koliki je naboj na kapljici ako je razmak između ploča 1,8 cm. RJ: Q = 1,6·10-8 C

- Dva točkasta naboja 1 nC i 4 nC nalaze se na međusobnoj udaljenosti 10 cm. Kolika je jakost električnog polja u točki:

a) koja raspolavlja razmak između naboja RJ: E = 10 800 N/C

b) Koja je od prvo naboja udaljena 8 cm, a od drugog 6 cm  RJ: E = 10 098 N/C

- Dvije folije oblika kvadrata stranice 40 cm zalijepljene su na ploču debljine 4 mm jedna nasuprot drugoj. Kolika će se količina naboja skupiti na folje ako ih priključimo na napon 100 V? Relativna permitivnost stakla je 6. RJ: Q = 2,12·10-7 C

- Kondenzator kapaciteta 1 μF nabijen je na izvoru napona 100 V, a kondenzator kapaciteta 2 μF naponom 200 V. Ako isključimo izvore napona i kondenzatore spojimo u paralelu, koliki je zajednički napon na kondenzatorima? RJ: U = 167 V

Zadaci za vježbu iz Žute zbirke: 4.1., 4.2., 4.6., 4.8., 4.9., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.19., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.29., 4.30., 4.32., 4.33., 4.35., 4.37., 4.38., 4.39., 4.40., 4.41., 4.44., 4.45., 4.50., 4.54., 4.56., 4.57., 4.58.,4.59., 4.60., 4.64., 4.66., 4.67.

Zadaci za vježbu iz knjige, J. Labor: Fizika 2: str.84,pr.1; str.85,pr.2; str.85,zad.1 i 2; str. 89,pr.1; str.90,pr.2; str.90,zad.1; str.95,zad.1; str.97,pr.1; str.98,zad.1,2,3 i 4; str.99,pr.1; str.100,zad.1,2,3 i 4; str.101,pr.1; str.103,pr.2; str.104,zad.1 i 2; str.106,pr.1; str.111,pr.1 i 2; str.111,zad.1; str.113,zad.1; str.116,zad.1